БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра

«Сопротивление материалов машиностроительного профиля»

Дисциплина

«Механика материалов»

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Расчеты на прочность и жесткость

при осевом растяжении - сжатии

и плоском поперечном изгибе»

Вариант №_____

Группа №________

Выполнил ____________ Фамилия И.О.

Принял ____________ Якубовский А.Ч.

Минск 2010

Требования к оформлению РГР

Титульный лист — оформить графическим шрифтом или распечатать. Расчетная часть:

- писать на белой бумаге формата А4 с одной стороны листа аккуратным почерком (ручкой);

- все расчетные формулы продолжать подстановкой числовых данных и ответом вычислений, указы
вая его размерность.

Графическая часть:

- чертить на миллиметровой бумаге формата А2 под линейку карандашом;

- на всех схемах и эпюрах указывать размеры и величины силовых параметров.

Задание к РГР

Задача 1

Гладкий стержень, выполненный из заданного материала, заданной длины и заданной формы поперечного сечения, нагружен внешними осевыми растягивающими и/или сжимающими силами. Требуется спроектировать стержень ступенчатым (равного сопротивления), используя данные табл. 1.1 в соответствии с выполняемым вариантом. Для этого необходимо выполнить следующее:

- определить величины внутренних продольных сил тУи нормальных напряжений а на каждом уча
стке стержня, построив эпюры их распределения по длине стержня;

- исходя из условия прочности при осевом растяжении-сжатии (с учетом данных табл. 1.2 для кон
кретного материала стержня), вычислить размеры поперечных сечений каждого участка и округ
лить их, приведя в соответствие с табл. 1.3 нормальных размеров;

- с учетом принятых размеров сечений вычислить значения нормальных напряжений на каждом
участке стержня, построив эпюру о, и вычислить абсолютное изменение длины А/ каждого участ
ка стержня, построив эпюру перемещений 8 характерных сечений;

- начертить ступенчатый стержень, указав все его размеры.

Задача 2

Данные конструкции балок (№2, №4, №5, №7) находятся под действием внешней поперечной нагрузки (распределенной нагрузки д и/или сосредоточенной силы Р и/или сосредоточенного изгибающего момента т). Требуется построить эпюры распределения по длине балки внутренних силовых факторов (поперечных сил (^ и изгибающих моментов Ми), используя данные табл. 3.1 в соответствии с выполняемым вариантом. При этом необходимо выполнить следующее.

Для балки №2, выполненной из материала с допускаемым нормальным напряжением [а]=10 МПа

и поперечным сечением в трех исполнениях (в форме круга диаметром <3, в форме квадрата со стороной а, в форме прямоугольника при соотношении сторон Н/Ь-2):

•^ подобрать размеры трех различных сечений;

•^ приведя размеры сечений в соответствие с таблицей нормальных размеров (см. табл. 1.3), сравнить материалоемкость балки при каждом из трех случаев исполнения.

Для балки №4, выполненной из материала с допускаемым нормальным напряжением [с]=160 МПа

и поперечным сечением в виде двух рядом стоящих швеллеров:

•^ подобрать сечение (принять по таблице сортамента номер профиля, составляющего сечение);

•^ вычислить прогибы посередине пролета и на конце консоли и вычислить углы поворота сечений над опорами;

•^ построить эпюру прогибов.

Для балки №5, выполненной из материала с допускаемым нормальным напряжением [а]=160 МПа

и поперечным сечением в виде двутавра (номер двутавра см. в табл. 3.1):

•^ определить допускаемую нагрузку;

^ проверить прочность балки по касательным напряжениям при [т]=80 МПа;

•^ построить эпюры распределения а и т по высоте сечения.

Для балки №7 (балки с врезанным промежуточным шарниром), выполненной из материала с допускаемым нормальным напряжением [а]=100 МПа и поперечным сечением, рассчитанным по

данным табл. 2.2 задачи 2.2 в соответствии с выполняемым вариантом:

•^ определить положение центра тяжести сечения, положение главных центральных осей сечения, значения моментов инерции и моментов сопротивления сечения относительно главных центральных осей;

•^ начертить сечение в масштабе с указанием размеров и отобразить на чертеже все графические построения, сопровождающие вычисления;

•^ проверить прочность балки по нормальным напряжениям.